## Slide 1
[㈜휴고다이나믹스 & 세종대학교 Medical Robotics LAB.]
다족보행 로봇 자율보행 기술 개발
세종대학교 Ai로봇학과 우현수 교수/ 2026.06.00 킥오프 미팅

## Slide 2
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식

## Slide 3
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식
- Isaac Lab 및 RSL_RL 프레임워크를 기반으로 다족 보행 로봇의 시뮬레이션 아키텍처 구축 완료
멀티 센서 융합
IMU (Base Pose & Rotation)
IMU(베이스 자세 및 회전)
HEIGHT SCAN GRID
지형 고도 스캔 그리드
FEET CONTACT (Force & Binary)
발 접촉(힘 및 바이너리)
적응형 지형 커리큘럼
Chart: 
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8
계열 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Flat
Stair
Slop
obstacle
Difficulty Row Level
상·하단 분리 5-DOF 기반 총 30자유도 P-R 헥사포드 로봇
P-R 메커니즘 반영 USD
사진

## Slide 4
로봇 베이스라인 검토 및 1차 환경 세팅 (Reference 분석)
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식
Isaac Lab 기본 예제 분석
Isaac Lab에 기본 제공되는 상용 사족보행 로봇(ANYmal-C, Unitree Go2)의 강화학습 예제 분석을 통한 보행 학습 파이프라인 구축
분석 항목:
Observation Space 구성 방식
PPO 기반 Actor-Critic 구조
Reward 설계 전략
Terrain Curriculum Learning 기법
Height Scanner 기반 지형 인식 방법
Contact Sensor를 이용한 발 접촉 판정 기법
https://www.anybotics.com/news/the-next-step-in-robotic-industrial-inspection/. (anybotics 홈페이지)
https://shop.unitree.com/products/unitree-go2?srsltid=AfmBOor3WU8_u0K3qfnWZSOm-TDlP-SyEfVNephtkc8Z3LkLbiTGGAjn (unitree 상품구매 페이지)
강화학습 환경 구성 및 보행 정책 학습 흐름을 이해하고 Hugo 플랫폼에 적용 가능한 요소를 선별

## Slide 5
로봇 베이스라인 검토 및 1차 환경 세팅 (Reference 분석)
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식
Hugo 플랫폼에 맞춘 환경 재구성
레퍼런스를 바탕으로 30 - DOf인 6족 로봇을 위해 전용 강화학습 환경을 새롭게 구축
주요 변경 사항:
ArticulationCfg 기반 30-DOF 로봇 모델 재구성
Revolute-Prismatic 복합 관절 제어 지원
육족 보행에 적합한 Reward 함수 재설계
Height Scanner 및 Contact Sensor 연동
Mixed Terrain 기반 지형 적응 환경 구축
Hugo 전용 Observation Space 및 Action Space 설계
상용 사족보행 로봇 예제를 기반으로 하되, Hugo 플랫폼의 구조적 특성을 반영한 독자적인 강화학습 환경을 구축

## Slide 6
30-DOF P-R 헥사포드 기본 설계 및 사양
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식
베이스 및 섀시 (Base Chassis)
크기: 800(W2) × 1600(L) mm, 두께 약 200 mm (네모 상자 형태)
다리 배치: 몸통 좌우로 0cm 간격 배치 (총 6개)
특징: 대형 체급의 플랫폼으로, 상단에 무거운 페이로드(LiDAR, 배터리, 컴퓨팅 모듈 등)를 적재하기 위한 넓은 면적 확보.
다리 기구학적 구조 - 다리당 5-DOF
1) 위쪽 구조군 (Upper Group): 총 3자유도 (3-DOF)
몸체의 3차원자세 제어(Roll/Pitch) 및 Prismatic
바깥쪽 원통 (Cylinder): 길이 35cm / 지름 8cm
안쪽 원통 (Cylinder): 길이 30cm / 지름 6cm
2) 아래쪽 구조군 (Lower Group): 총 2자유도 (2-DOF)
Pitch 및 Prismatic
바깥쪽 원통 (Cylinder): 길이 35cm / 지름 8cm
안쪽 원통 (Cylinder): 길이 30cm / 지름 6cm
3) 발바닥 말단 (Feet)
형태: 원통형 패드 (길이: 2cm / 지름: 6cm)
특징: 고마찰계수 고무 매핑 및 추후 전자석 모듈 탑재 공간
사진

## Slide 7
핵심 학습 알고리즘: PPO (Proximal Policy Optimization)
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식
Actor-Critic 구조:
Actor (행동자): 로봇의 센서 값(상태)을 보고 30개 관절을 어떻게 움직일지(행동) 결정
Critic (비평가): 현재 로봇의 상태가 얼마나 좋은지(보상 예측)를 평가하여 Actor가 더 나은 행동을 하도록 피드백 제공
출처: https://ai.plainenglish.io/ppo-algorithm-3b33195de14a

## Slide 8
신경망 모델 아키텍처: RSL_RL 프레임워크 기반의 MLP (Multi-Layer Perceptron) 적용
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식
입력층 (Input Layer - Observation Space):
로봇으로부터 수집되는 Multi-modal 데이터 텐서
은닉층 (Hidden Layers):
현재 구현:MLP(32,32)
향후 실험: (256,128,64) 더 깊은 네트워크, Transformer 기반 정책
출력층 (Output Layer - Action Space):
출력: 다리당 5개 × 6개 다리 = 총 30차원의 조인트 목표 위치 지령(Joint Position Target).
30자유도의 복합 관절(Prismatic + Revolute)을 동시에 제어하기 위한 독립적인 스케일링 적용.
Image Credit: Jamshed Memon

## Slide 9
단계적 관절 제어 및 적응형 지형 학습 전략
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식
1단계: 회전 관절 구동 제어 및 평지 보행 안정화 (Revolute Only)
Prismatic(선형 변위) 관절의 가동 범위를 초기 한계치(0.0)로 구속하여 고정형 다리 구조 구축
고관절과 무릎의 회전 관절(18자유도)만을 활성화하여 패턴 없는 원초적 평지 보행 안정화 달성

## Slide 10
단계적 관절 제어 및 적응형 지형 학습 전략
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식
2단계: 하이브리드 제어권 확장 및 수평 유지 구현 (P-R Hybrid)
평지 보행 안정화 이후 Prismatic 관절의 봉인을 해제하여 30자유도 완전 제어 공간으로 확장
Height Scanner 기반 지형 적응 학습 환경 구축 완료, 현재 P-R Hybrid 제어 정책 학습 진행 중

## Slide 11
단계적 관절 제어 및 적응형 지형 학습 전략
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식
3단계: 적응형 지형 커리큘럼(Adaptive Terrain Curriculum) 도입
순차 학습(Sequential)의 단점인 파국적 망각(Catastrophic Forgetting)과 무작위 학습(Mixed)의 단점인 초기 수렴 실패(Local Minima) 문제를 동시에 극복하기 위해 도입
로봇의 보행 성능 및 성공률에 동기화되어 난이도 구역(Row 0 ~ Row 7) 간의 스폰 위치를 동적으로 결정하는 적응형 지형 학습 구조 구현, 안정성 검증, Mixed Terrain 실험 진행중

## Slide 12
2. 현재 단계 기술 성과 및 구현 방식
구분 | 변수 | 차원 | 의미
Base State | base_lin_vel | 3 | 몸체 선속도
Joint State | joint_pos | 18 | Revolute 관절 위치
Joint State | joint_vel | 18 | Revolute 관절 속도
Prismatic | prismatic_joint_pos | 12 | Prismatic 관절 위치
Prismatic | prismatic_joint_vel | 12 | Prismatic 관절 속도
IMU | imu_ang_vel_b | 3 | 몸체 각속도
IMU | imu_projected_gravity_b | 3 | 중력 방향
Contact | feet_contact | 6 | 발 접촉 여부
Contact | feet_contact_force | 18 | 발 접촉 힘
Terrain | height_scan | 117 | 주변 지형 높이
Command | velocity_commands | 3 | 목표 속도
History | actions | 30 | 이전 액션
Policy Observation (총 243차원)
Action | 관절 | Scale
roll_pos | Roll Joint | 0.05
pitch_pos | Pitch Joint | 0.20
prismatic_pos | Prismatic Joint | 0.04
Action Space
Reward | Weight | 목적
track_lin_vel_xy | 2.5 | 목표 속도 추종
track_ang_vel_z | 0.75 | 회전 속도 추종
feet_air_time | 0.5 | 보행 유도
is_alive | 0.05 | 생존 유지
flat_orientation_l2 | -5.0 | 몸체 수평 유지
undesired_contacts | -1.0 | 비정상 접촉 방지
lin_vel_z_l2 | -0.25 | 상하 진동 억제
action_rate_l2 | -0.02 | 급격한 움직임 방지
Reward Function
세부 정보 차트

## Slide 13
3. 향후 연구 로드맵

## Slide 14
| 세종대학교 연구 계획(상반기)
[6월] : 설계 구조 및
강화학습 환경 구성
다족 보행 로봇에 대한 설계 형태 고안
6족 보행 로봇 URDF 구현
IMU, Height Scanner, Contect Sensor 도입
Addaptive curriculum (적응형 커리큘럼) 도입
[7월] : 보행 패턴 생성
및 인식
휴고다이나믹스 측 피드백에 따른 설계 사양 조정
보행 패턴에 대한 CPG 생성
Height Scanner를 사용한 지형 인식
지형에 따른 보행 패턴 변화 적용
[8월] : 단계적 강화학습
진행
CPG 기반 다양한 지형에서의 DRL 수행
Anti-flutuation 구현
후진, 방향 전환, 안전 정지 등 학습
8족, 원형 몸통 등 다양한 형태의 URDF 구현
[9월] : 자기력 부착 및
Go2 성능 비교
발바닥 측 자기력 구현 및 경사면/수직면에 대한 보행 수행
Teacher-Student 학습 진행
Go2와의 fluctuation 성능 비교
[10월] : 상반기 데모 수행
진행 상황 점검 및 학습 성능 향상을 위한 세부 튜닝 진행
하드웨어 설계 사양 피드백 보고서 작성
3.향후 연구 로드맵

## Slide 15
| 세종대학교 연구 계획(상반기)
[6월] : 설계 구조 및
강화학습 환경 구성
다족 보행 로봇에 대한 설계 형태 고안
6족 보행 로봇 URDF 구현
IMU, Height Scanner, Contect Sensor 도입
Addaptive curriculum (적응형 커리큘럼) 도입
[7월] : 보행 패턴 생성
및 인식
휴고다이나믹스 측 피드백에 따른 설계 사양 조정
보행 패턴에 대한 CPG 생성
Height Scanner를 사용한 지형 인식
지형에 따른 보행 패턴 변화 적용
CPG(Central Pattern Generator):
동물이 걷기 위해 척수나 신경계에 각인된 주기적인 운동 리듬
이를 모방하여 각 다리 관절에 기본 주행에 대한 주기적인 보행 신호 생성
3.향후 연구 로드맵

## Slide 16
| 세종대학교 연구 계획(상반기)
[8월] : 단계적 강화학습
진행
CPG 기반 다양한 지형에서의 DRL 수행
Anti-flutuation 구현
후진, 방향 전환, 안전 정지 등 학습
8족, 원형 몸통 등 다양한 형태의 URDF 구현
[9월] : 자기력 부착 및
Go2 성능 비교
발바닥 측 자기력 구현 및 경사면/수직면에 대한 보행 수행
Teacher-Student 학습 진행
Go2와의 fluctuation 성능 비교
3.향후 연구 로드맵

## Slide 17
| 세종대학교 연구 계획(상반기)
[10월] : 상반기 데모 수행
진행 상황 점검 및 학습 성능 향상을 위한 세부 튜닝 진행
하드웨어 설계 사양 피드백 보고서 작성
하드웨어 설계 사양 피드백
보고서 작성
3.향후 연구 로드맵

## Slide 18
| 세종대학교 연구 계획(하반기)
[11월]
센서 및 시스템 설계 및 ROS2 통합
[12월]
3D Lidar SLAM 알고리즘 개발
[2027년 1월]
지형 인식 및 Traversability 분석
Sim-to-real 전이 및 시스템 식별
[2027년 2월]
자율보행 경로 계획 알고리즘
실 로봇 보행제어 통합 및 튜닝
[2027년 3월]
자기력 부착 보행 기초 검증
[2027년 4월]
자율보행 통합 데모 및 성능 검증
3.향후 연구 로드맵